## Slide 1: Изготовление модели катамарана (автор разработки Вазеров В.А.)

## Slide 2: 1. Необходимые для работы материалы и инструменты
СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИНСТРУМЕНТОВ:
Защитное покрытие на стол
Лист картона (А4)
Клей «Момент»
Клей циакриновый
Нож канцелярский
Металлическая линейка (30 см)
Механический карандаш
Шариковая ручка
Стирательная резинка
Вырубка
Набор заготовок, предоставляемых преподавателем

## Slide 3
2. Подготовка материалов для модели
Аккуратно вычерчиваем контуры будущих заготовок на листе картона А4, согласно размеров, указанных на слайде.

## Slide 4
2. Подготовка материалов для модели
Аккуратно вырезаем заготовки при помощи канцелярского ножа и линейки.

## Slide 5
2. Подготовка материалов для модели
С помощью шариковой ручки и линейки размечаем и ПРОДАВЛИВАЕМ бороздки на заготовках. Это будущие линии сгиба.

## Slide 6
2. Подготовка материалов для модели
Сгибаем квадратную заготовку по линиям сгиба, размеченным на предыдущем этапе сборки.
После этого промазываем тонким слоем клея «Момент» сторону, указанную на слайде красной стрелкой и приклеиваем её к стороне, помеченной синей стрелкой.
Хорошо прижимаем склееные стороны. Ждём несколько минут.

## Slide 7
2. Подготовка материалов для модели
После склеивания из заготовки получается призма.

## Slide 8
2. Подготовка материалов для модели
Аналогично поступаем со второй такой же заготовкой.

## Slide 9
2. Подготовка материалов для модели
Берем две оставшиеся заготовки и размечаем, как показано на слайде. Разметка выполняется шариковой ручкой. Обязательно хорошо продавливается.

## Slide 10
2. Подготовка материалов для модели
Вырезаем из каждой заготовки по два треугольника, как показано на слайде.

## Slide 11
2. Подготовка материалов для модели
Сгибаем заготовки по разметке.

## Slide 12
2. Подготовка материалов для модели
Берем заготовку и промазываем клеем треугольник (помечен красной стрелкой). Такой же треугольник промазываем с другого конца заготовки.
Прижимаем треугольники НЕПРОКЛЕННОЙ стороной к части, указанной синей стрелкой. А к ПРОКЛЕЕННОЙ стороне прижимаем часть детали, указанной зелёной стрелкой.

## Slide 13
2. Подготовка материалов для модели
Полученную трапецию хорошенько прижимаем и ждем несколько минут. Всё то же проделываем со второй такой же деталью.

## Slide 14
2. Подготовка материалов для модели
В итоге должны получиться две «лодки». Это корпуса катамарана.

## Slide 15
2. Подготовка материалов для модели
Берём один из корпусов, прикладываем к нему центральный крепёжный элемент (из заготовок, предоставленных преподавателем), и через отверстия, механическим карандашом, отмечаем точки, как на слайде.

## Slide 16
2. Подготовка материалов для модели
Второй корпус подкладываем под тот, на котором разметили точки и при помощи вырубки аккуратно прорезаем отверстия.

## Slide 17
3. Сборка модели
Вставляем в центральный крепёжный элемент и вставляем в него две балки для крепления корпусов (из учительских заготовок).

## Slide 18
3. Сборка модели
«Нанизываем» корпуса на балки.

## Slide 19
3. Сборка модели
Аккуратно капаем циакриновым клеем в места, помеченные стрелками. Аналогично с противоположной стороны.
Внимание! Балки не должны выходить за внешний борт корпуса!

## Slide 20
3. Сборка модели
Берем «призму» и промазываем две из трёх её граней клеем «Момент».

## Slide 21
3. Сборка модели
Вставляем «призму» проклеенными сторонами в один из корпусов. То же повторяем со второй «призмой» и корпусом.

## Slide 22
3. Сборка модели
Корпус катамарана готов.

## Slide 23
3. Сборка модели
Вставляем и подклеиваем мачту. Также аккуратно проклеиваем все места соединения корпусов и балок, центрируем и приклеиваем к балкам центральный крепёжный элемент. Всё подклеивание производится циакриновым клеем. На одно соединение – одна капля клея!
После этого берем заготовленный преподавателем парус и устанавливаем его на мачту.

## Slide 24
3. Сборка модели
Катамаран готов к плаванию!
Для запуска в водоёмах рекомендуется покрыть модель прозрачным лаком.